河南省2010年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生考试

电子类基础课试题卷

考生注意：所有答案都要写在答题卡上，写在试题卷上无效

一、选择题（电子技术基础1-30；电工基础31-55。每小题2分，共110分。每小题中只有一个选项是正确的，请将正确选项涂在答题卡上）

1．半导体二极管，其中　　区的引出线称二极管的负极。

A．N			B．P			C．Si				D．Ge

2．稳压二极管的正常工作状态是

A．导通状态						B．截止状态

C．反向击穿状态					D．任意状态

3．若使三极管工作在截止区，必须满足的外部条件是

A．发射结正偏，集电结反偏		B．发射结正偏，集电结正偏

C．发射结反偏，集电结反偏		D．发射结反偏，集电结正偏

4．在共发射极基本放大电路中，基极电阻Rb的作用是

A．放大电流						B．调节基极偏置电流

C．把放大的电流转换成电压		D．防止输入信号被短路

5．放大器的电压放大倍数AV =﹣70，其中负号代表

A．放人倍数小于0				B．同相放大

C．反向放大						D．衰减

6．理想集成运放的开环电压放大倍数是

A．常数							B．小于零

C．等于零						D．无穷大

7．通用型集成运放的输入级采用差动放大电路，这是因为它的

A．输入电阻低					B．输出电阻高

C．共模抑制比大					D．电压放大倍数小

8．OCL电路采用的直流电源是

A．正电源						B．负电源

C．不确定						D．正负双电源

9．影响放大电路静态工作点的因素中　　的影响最大。

A．放大倍数						B．电流

C．电压							D．温度

10．反馈信号的极性和原假设的基极信号极性相反为

A．正反馈						B．负反馈

C．电流反馈						D．电压反馈

11．要提高放大器的输出电阻，可以采用

A．电压负反馈					B．电流负反馈

C．交流反馈						D．直流反馈

12．在稳压管稳压电路中，叙述正确的是

A．稳压管并联					B．稳压管串联

C．输出电压可以调节				D．属于串联型稳压电路

13．集成三端稳压器CW7815的输出电压为

A．5 V			B．9 V			C．12 V				D．15 V

14．串联型稳压电源中调整管处于

A．放大状态		B．开关状态		C．饱和状态			D．截止状态

15．交越失真属于非线性失真之一，其中　　也属于非线性失真

A．饱和失真，频率失真			B．截止失真，频率失真

C．饱和失真，截止失真			D．饱和失真，截止失真，频率失真

16．自激振荡的起振条件是

A．＜1						B．＝1

C．＞1						D．

17．十进制数27对应的二进制数为

A．10010						B．10011

C．11010						D．11011

18．非门的逻辑功能是

A．有0出1，有1出1			B．有1出1，有1出0			C．有0出1，有1出0			D．有1出1，有1出0

19．逻辑函数的化简方法有　　两种。

A．公式法和卡诺图				B．公式法和分配律法

C．结合律法和卡诺图				D．公式法和重叠律法

20．三态门的三种输出状态是

A．低电平、高电平、饱和态		B．低电平、高电平、高阻态			C．高阻态、高电平、饱和态		D．低电平、高阻态、饱和态

21．七段显示译码器，当译码器七个输出端状态为abcdefg = 1111110时，高电平有效，输入的是

A．0110							B．0100

C．0010							D．0000

22．若将一组并行数据转换为串行数据输出应采用

A．数据选择器					B．数据分配器

C．加法器						D．比较器

23．为避免空翻现象可以选用

A．主从JK触发器				B．基本RS触发器

C．同步RS触发器		   		D．以上都可以

24．若JK触发器的J=1，K=1时，若Q=1，当触发脉冲完成后（即CP=0），Q的状态为

A．与K一致						B．置0

C．置1							D．不定

25．T触发器的控制端，接固定的高电平时，就构成了

A．JK触发器					B．T′触发器

C．D触发器						D．RS触发器

26．数码寄存器，按接收的工作方式分单拍和双拍接收，单拍接收电路不需要

A．清零							B．同步

C．异步							D．保持

27．移位寄存器可分为

A．左移位寄存器					B．右移位寄存器

C．双向移位寄存器				D．左、右移位和双向移位寄存器

28．通常计数器应具有　　功能。

A．清零、置数					B．存、取数码

C．放大功能						D．无记忆功能

29．衡量A/D转换器和D/A转换器性能优劣的主要参数是

A．采样和速度					B．精度和编码

C．采样和编码					D．精度和速度

30．单向晶闸管导通后，对于控制极描述正确的是

A．加反向电压   				B．加反向电流

C．失去控制作用					D．加正向电流

31．已知电路中A点的对地电位是75V，B点的对地电位是25V，则UAB=

A．100V							B．﹣50V

C．30V							D．50V

32．有“220V、100W”和“220V、25W”的白炽灯两盏，串联后接入220V交流电源，其亮度情况是

A．100W灯泡最亮				B．25W灯泡最亮

C．两只灯泡一样亮				D．都不亮

33．两个电阻阻值相等，并联等效电阻为5Ω，则串联等效电阻为

A．5Ω							B．10Ω

C．20Ω							D．40Ω

34．视在功率的单位是

A．P							B．W

C．V							D．A

35．一只额定功率是1W的电阻，电阻值为10KΩ。则	允许通过的最大电流值是

A．100A							B．0.1A

C．0.01A						D．1A

36．基尔霍夫定律，下列说法不正确的是

A．

B．

C．阐明了电路中各部分电流和各部分电压之间的相互关系

D．对非线性电路，基尔霍夫定律不成立

37．关于电位下列说法不正确的是

A．高于参考点的电位是正电位

B．低于参考点的电位是负电位

C．同一电路中只能选一个点作为参考点

D．电路中两点间的电压值是不固定的，与零电位参考点的选取有关

38．通常电路中的能耗元件是指

A．电阻元件						B．电容元件

C．电感元件						D．电源元件

39．电路中对零电位叙述错误的是

A．机壳连接点					B．电源的正端

C．也叫电位差					D．电源的负端

40．一个未知电容C1和一个为4µF的电容串联，总电容为C1电容的1/2，那么电容C1是

A．2µF							B．4µF

C．6µF							D．8µF

41．电容器C1和C2串联，且C1 = 3C2 ，则C1和C2极板间的电压U1、U2之间关系是

A．U1=U2						B．U1=3U2

C．3U1=U2						D．2U1=U2

42．电磁力的方向用

A．用左手定则来判断				B．右螺旋定则来判断

C．用楞次定律来判断				D．用右手定则来判断

43．属于铁磁物质的是

A．铁、钢、铅					B．铁、钢、钴

C．铁、钢、木材 				D．钢、木材、钴

44．波形图表示法是正弦交流电的表示方法之一，它可以表示出正弦交流电的

A．最大值、初相、周期			B．有效值、初相、周期			C．最大值、初相、角度			D．有效值、初相、角度

45．在同频率交流电路中，电压与电流的相位差大于零，则

A．电压超前于电流				B．电流超前于电压

C．电流与电压同相位				D．电流与电压反相位

46．已知工频正弦电压最大值为36V，初相位为0°，则该电压的瞬时值表达式为

A．	B．

C．	D．

47．纯电容正弦交流电路中，电压有效值不变，当频率增大时，电路中电流将

A．增大							B．减小

C．不变							D．上下浮动

48．感抗、容抗的单位是

A．Ω							B．V

C．W 							D．A

49．RLC串联电路中，电路的性质取决于

A．电路外加电压的大小			B．电路的连接形式

C．电路的功率因数				D．电路各元件参数和电源的频率

50．有一台变压器，已知：I1＝5A，N1＝300匝，I2＝10A，则N2为

A．100匝		B．50匝			C．150匝			D．90匝

51．交流铁芯线圈的铁损包括

A．磁滞损耗						B．涡流损耗

C．磁滞损耗和涡流损耗			D．上述说法都不对

52．当人体接触一根相线，称之为

A．单相触电						B．漏电触电

C．两相触电						D．都不属于

53．电器上标明的功率指的是

A．最大功率  					B．额定功率

C．都不是						D．最小功率

54．三相异步电动机产生的电磁转矩是由于

A．定子磁场与定子电流的相互作用

B．转子磁场与转子电流的相互作用

C．旋转磁场与转子电流的相互作用

D．定子磁场与旋转磁场的相互作用

55．额定电压为 380/220 伏的三相异步电动机，当三相电源线电压为380伏时应该接成

A．Y和△						B．Y

C．△							D．上述说法都不对

电子技术基础（70分）

二、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

56．稳压二极管工作在反向击穿区，正向击穿特性比普通二极管陡。

57．共基极电路又称射极输出器，其频率特性好，一般用于高频和宽频带电路。

58．理想集成运放的同相输入端和反相输入端之间不存在“虚短”和“虚断”。

59．直接耦合放大器级数越多，零漂越少。

60．放大电路的电压放大倍数随负载而变化，负载越小，电压放大倍数越大。

61．整流电路接入电容滤波后，输出的电压下降。

62．正弦波振荡器的振荡频率取决于选频网络的参数。

63．一个全加器可以由两个半加器和一个或门组成。

64．异步计数器的工作速度一般高于同步计数器。

65．施密特触发器有两个稳定状态，不存在回差现象。

三、简答题（每小题6分，共18分）

66．如何用模拟指针万用表，判断PNP三极管的三个管脚极性。

67．简述集成运放各组成部分的功能。

68．简述卡诺图化简法的规则。

四、计算题（12分）

69．如图1 所示，在分压式偏置放大电路中，=50，。

（1）估算放大电路的静态工作点IBQ，ICQ，UCEQ（取UBEQ=0.6V）；

（2）画出其微变等效电路；

（3）计算该电路的Au，ri 和ro；

图1

五、综合题（每小题10分，共20分）

70．三极管有哪三种工作状态？各状态下电压和电流各有什么特点？

71．信号灯有红（A）、黄（B）、绿（C）三种，正常工作时，只能是红、绿、红黄或绿黄灯亮，其他情况视为故障，电路报警，报警输出为1。

试设计一个监测信号灯工作状态的电路。（1）画出真值表；（2）写出报警输出的逻辑表达式；（3）用与非门实现。

电工基础（70分）

六、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

72．电流的大小和方向都不随时间而改变的电流，称为直流。

73．电动势只存在于电源的外部，电压存在于电源的内部和外部。

74．电压表内阻越大，测量误差越小。

75．流入一个封闭面的电流之和等于流出该封闭面的电流之和。

76．电容器的容量跟电容外加电压大小有关。

77．线圈感应电动势与穿过该线圈的磁导率的变化率成正比。

78．在RLC串联正弦交流电路中，当L＞C时，电路呈电阻性。

79．功率因数都是大于1。

80．对称三相电源做星形连接时，线电压滞后相电压60°。

81．不同频率的正弦波信号，可以合成非正弦波信号。

七、简答题（每小题6分，共18分）

82．简述支路、节点、回路和网孔的概念。

83．什么叫功率因数？并说明提高功率因数的意义。

84．变压器的主要技术参数有那些？

八、计算题（12分）

85．电路如图2所示，已知U=2V。试求电流I及电阻R。

图2

九、综合题（每小题10分，共20分）

86．如何用万用表测量直流电流，有哪些注意事项？

87．日光灯照明线路（请参看答题卡），请按正确方式连接线路。